## Slide 1: UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
MONITORAMENTO INTELIGENTE DE DRENAGEM URBANA
CAIO MONTE SANTO BARBOSA - 825154397 EDUARDA MOLINA MARTINS - 825154538 JULIA RICHELLY - 825150438
KARLA SANTOS DA SILVA - 825149900

## Slide 2: POR QUE MONITORAR BUEIROS?
USJT
Detecção imediata de obstruções; Ação rápida da limpeza urbana; Priorização de bueiros mais críticos; Identificação automática de risco iminente;
Redução de danos a comércios, residências e vias públicas; Menor risco de doenças; Geração de histórico de dados.

## Slide 3: CONCEITOS FUNDAMENTAIS
USJT
Sensores coletam dados automaticamente Reduz necessidade de inspeções manuais
Longo alcance com baixo consumo
Funciona bem em locais subterrâneos
Ideal para bueiros
Tríade CIA: Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade Riscos: vandalismo, ataques lógicos, injeção de dados
IOT NA INFRAESTRUTURA URBANA
LORAWAN
SEGURANÇA EM IOT

## Slide 4: Hardware principal Microcontrolador ESP32 com módulo LoRa
USJT
COMPONENTES DA SOLUÇÃO
Sensor Ultrassônico Impermeável (JSN-SR04T)
Reed Switch (detecção de abertura da tampa) Bateria Li-Ion + painel solar
Por que esses componentes?
Baixo custo
Resistência à umidade (IP67) Autonomia energética Comunicação robusta

## Slide 5: FUNCIONAMENTO
USJT
DO SISTEMA
Fluxo de operação:
Sensor mede nível/obstrução do bueiro
Microcontrolador faz processamento na borda
Dados enviados via LoRaWAN ao gateway
Plataforma na nuvem exibe: Alertas
Mapas de calor Histórico de níveis
Modos de operação:
Tempo normal: leituras a cada 15 minutos Situação crítica: leituras a cada 2 minutos

## Slide 6: SEGURANÇA E VIABILIDADE
USJT
Segurança implementada: Criptografia AES-128 do LoRaWAN Autenticação por AppKey única
Sistema anti-tamper (alerta de violação física)
Viabilidade:
Baixo custo por unidade
Redução de operações emergenciais Grande potencial para prefeituras

## Slide 7
USJT
IMPACTOS, BENEFÍCIOS
E RISCOS
Impactos positivos
Limpeza inteligente (rotas otimizadas) Redução de alagamentos
Menor risco de doenças
Menos lixo chegando a rios e córregos
Riscos e desafios
Custo inicial da implantação Ambiente hostil: umidade, gases, lodo Atenuação de sinal subterrâneo
Possível vandalismo e ataques cibernéticos

## Slide 8: OBRIGADO!
USJT
UMA ABORDAGEM IOT SEGURA PARA CIDADES INTELIGENTES
Orientador: Prof. Robson Calvetti
Sistemas computacionais e segurança -